目    录

- 安 全 生 产 管 理 ……………………………2

- 质量控制及文明施工……………………………4

附表：七月份量化检查排名表…………………………7

附件一、雨暑期施工措施………………………………8

附件二、工程质量两年治理行动………………………13

一、安全生产管理：

（一）、安全生产通报

2016年己过半，经过公司全体员工的不懈努力，各在建工程项目部通过采取建立健全各项安全管理制度、完善安全生产责任制、加强职工安全教育及培训、保证安全生产资金的投入、完善施工现场各类安全设施、加大对重大危险源的监控和治理力度等措施。进一步促进了总公司安全生产平稳、有序发展。上半年总公司所属在建项目未发生安全、质量事故。

（二）、安全检查情况

五至七月份随着气温的逐渐升高，建筑施工进入了特殊作业时段-雨暑期施工，在此期间施工是建筑安全事故的多发时段，总公司要求各在建项目部结合工程实际，有针对性的编写雨暑期施工方案和安全技术措施，准备必要的防汛物资，完善安全设施，有效防范事故发生。

（1）防暑降温工作：7月中旬，王总携公司领导班子成员对所有在建项目进行暑期慰问，为一线职工送去白糖、绿豆、茶叶、毛巾等防暑降温用品，要求各在建工程项目部要以人为本 、关爱职工，切实保证暑期施工安全。

各工地能按总公司要求设置茶水供应点，全天保证开水、茶水、绿豆汤等的供应，保健药箱内防暑药品齐全，防止中暑发生。

（2）高温时段作息时间：根据要求，日最气温超过40℃，应停止室外作业，37℃以上室外累计作业不得超过6小时，且在日气温最高3-4小时不得安排露天作业。

（3）通过本次安全专项检查及安全量化检查，发现各在建项目部能高度重视雨暑期施工安全管理工作，切实做到资金到位，人员到位、措施到位、物资到位。受检项目安全管理全部达标。特别是紫微东进DK5 1-4#楼 、

御苑新城23#楼 等工程现场安全管理规范，安全设施完善，紫薇东进项目部在六月份迎接建设部检查工作中态度端正、措施得力、整改落实扎实认真，值得表彰和学习。同时个别项目部的安全管理水平还有待提高。本次量化检查结果见附表，希望成绩好的项目部再接再厉，排名靠后的加强管理，迎头赶上。

（三）、检查存在的问题

1、项目部安全定期检查流于形式，不能体现隐患的发现、整改、消除的流程；签字存在代签现象；

2、塔吊、施工电梯、外挂吊篮及施工机具等检查不到位；

3、特殊工种证件存在过期现象 ；

4、临时使用的设备接线不规范，多从二级箱接电；

5、操作层防护不及时；未及时放架板、设置栏杆悬挂安全网；

6、施工电梯无防火设施 ；

7、外挂吊篮安全绳固定位置不正确；

8、小规模工程管理人员的配备不足，安全管理水平有待提高；

（四）、近期安全生产的特点及要求

1、完善施工现场的排水设施，保证外架及提升设备基础、基坑、及施工现场排水畅通；

2、检查施工现场防雷避雷设施，保证其正常工作；

3、检查施工现场重点消防部位（木工房、配电室、库房）的消防安全，配备消防物资和器材；

4、合理安排作息时间，避开高温时段，总公司要求11：00-15：00期间严禁从事露天作业；

5、对职工建立健康档案，定期测量血压。心脏病、高血压患者严禁从事高处及露天作业。

6、做好防暑降温工作：工地暑期要随时供应防暑饮品，如茶水、绿豆汤等。配备防暑药品，以防职工中暑。

二、质量控制及文明施工：

五、六、七月份是施工的黄金时期，伴随着气温升高，同时也进入了雨暑期施工。各项目部生产工作基本平稳有序发展，未出现质量事故。同时在大家的共同努力下，夏忙前的农民工工资支付清欠工作运行平稳，未出现群体上访事件。本次检查过程中发现大部分项目在施工过程中都能按照总公司的要求，完善细部做法，挑战质量通病。并按照总公司文明工地实施细则要求，对施工现场进行规划布置，做到大门门头制作统一，施工现场道路硬化等要求，积极实施并落实省、市、县三级“扬尘治理19条措施”和“6个100%”的治污减霾要求。但个别工地仍存在不尽人意的地方，具体情况如下：

（一）、质量方面存在的问题：

1、砌体灰缝不平直、砂浆不饱满；顶层斜斜砖砌筑方法错误。（留置时间不够14天、砌筑方向不对）；

2、钢筋绑扎不符合规范，存在漏帮；

3、混凝土养护不及时；同条件试块放置位置错误，个别有超龄期试块现象；

（二）、文明施工方面存在的问题：

1、现场材料未分类堆放，标识标牌不全；

2、个别材料堆放区场地未硬化；

（三）、资料方面存在问题：

1、技术交底针对性不强，未交底到个人；

2、特种作业人员网上辨别真伪的截图未附在资料里；

（四）、工资清欠方面存在的问题：

本次对各项目部农民工工资的清欠工作检查发现，个别项目部未认真贯彻执行进场工人实名签到制，工资发放资料存在弄虚作假。有的项目部按总公司要求已发放到工人手中，但未留影像资料，造成资料不全现象。

（五）、下一步工作重点：

1、健全质量管理制度，强化质量管理责任

根据《工程质量质量两年行动方案》（建市[2014]130号）以及《住房城乡建设部办公厅关于开展严厉打击建筑施工转包违法分包行为的通知》（建办市函[2014]545号）及《陕西省住房和城乡建设厅关于对全省建筑施工现场关键岗位人员实施实名制管理的通知》（陕建发[2014]194号）等文件要求，结合六月份住建部到西安市检查反馈信息。各在建工程项目部在安排好下一阶段生产工作的同时，应加强以下几方面的工作：⑴管理人员机构及五类人员的配备必须健全、齐全；⑵现场实体质量管理方面，应加强对混凝土板、墙厚度、混凝土强度，钢筋的绑扎、间距、位置、搭接长度、锚固长度、钢筋保护层厚度、梁柱节点区钢筋的做法、钢筋连接工艺性试验以及试块的留置、标养室的配置及其温湿度的控制等方面管理力度，坚决从源头杜绝出现不合格产品；⑶各在建项目部认真贯彻执行上级相关文件精神，杜绝一切违规操作，坚持按合同要求执行，理顺市场行为（重点支付凭证）。

2、加强用工管理，规范农民工工资发放制度

近期西安市城乡建设委员和西安市人力资源和社会保障局联合下发《西安市建筑劳务用工改革工作实施方案》（市建发【2016】57号），文件主要内容：取消建筑劳务资质，加快建筑施工企业转型升级，改革劳务用工管理机制，全面实行建筑工人实名制管理，大力推进诚信体制建设。通知中对农民工工资的发放进一步做了强化要求，强调建立银行代发工资制度。

3、继续做好雨暑期施工的各项管理工作

目前已进入雨暑期施工，各项目部应根据审批后的方案实施，加强雨暑期施工管理，建立职工健康档案，合理安排作息时间，避开高温时段，确保安全生产工顺利进行。

附表：

2016年七月份量化检查排名表

| 排名 | 工程名称 | 项目经理 | 安全得分 | 质量得分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫微东进 | 杜明琪 | 95 | 93 | 188 |
| 2 | 枫林九溪 | 齐振峰 | 92 | 92.8 | 184.8 |
| 3 | 国防学院4#楼 | 程鹏 | 91 | 92.2 | 183.2 |
| 4 | 御苑新城23#楼 | 王宇 | 90.5 | 91.8 | 182.3 |
| 5 | 宝苑清华园17#楼 | 韩江涛 | 91 | 91.2 | 182.2 |
| 6 | 宝苑清华园13#楼 | 韩江涛 | 89 | 91.2 | 180.2 |
| 7 | 西安亚特高压电器2#厂房 | 刘海余 | 86 | 86 | 172 |
| 8 | 富平马莉医院 | 马炜 | 86 | 85.2 | 171.2 |
| 9 | 新寨社区服务中心 | 王兴礼 | 85.5 | 85.2 | 170.7 |

附件一：

雨期、暑期施工分部、分项工程技术措施

1、土方及支护工程

（1）土方开挖前应检查定位放线、排水和降低地下水位系统，合理安排土方运输车辆的行走路线及弃土场地。施工过程中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位系统，并随时观测周围的环境变化。挖出土方应远离基坑，上下走道要有防滑措施。深基坑内施工要避开高温时间。

（2）土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物，抽除坑穴积水、淤泥，验收基底标高。填方土料应按设计要求验收后方可填入，填方施工过程中应检查排水措施，每层填筑厚度、含水量控制、压实程度，基础墙两侧应同时回填，分层夯实并认真做好土壤试验。回填结束要检测基础轴线，做好基础轴线复核记录。

（3）土方开挖工程、深基坑支护与降水工程要有设计和施工方案，基坑深度≥5米的土方开挖、支护与降水方案需组织专家论证，报安监站备案。土钉支护在施工前要了解护坡范围内的地下管线设施、周边房屋基础深度等情况，同时应加强对边坡、支护及周边建筑物的监测力度。

2、砌体工程

（1）烧结普通砖、烧结多孔砖、空心砌块等材料和砌筑砂浆的配合比、所用的水泥、砂等材料应符合设计要求和施工规范规定。质量不符合要求的材料严禁投入使用。

（2）砖要隔夜浇水，严禁干砖砌墙，砌块的浮灰必须清除。施工期间温度超过30℃时，铺浆长度不得超过500mm。240mm厚承重砖墙的每层墙的最上一皮砖应整砖丁砌。砂浆应随拌随用，水泥砂浆和混合砂浆应分别在3h和4h内用完；当施工期间最高气温超过30℃时，应分别在2h和3h内使用完毕。

（3）连续雨天或高温施工，应严格控制砂浆稠度，在保证墙体稳定的前提下应控制墙体的砌筑高度，每日砌筑高度不得超过1.2m。每天收工或因雨天停工前，墙顶面应摆一皮干砖或用草帘等材料覆盖，防止雨水冲刷砂浆。

（4）砂浆试块应按规范制作、保管、养护，严禁暴晒、雨淋，超期送压。现场必须配备标准养护室，且符合工程实际需求。

3、模板工程

模板表面必须清理干净，表面应用脱模剂，脱模剂应选用耐冲刷品种，严禁涂刷废机油作脱模剂。在涂刷模板脱模剂时，不得沾污钢筋和混凝土接槎处，有沾污的要及时清干净。

4、混凝土工程

（1）浇筑混凝土时应调整混凝土的塌落度，并随浇随捣，现浇板不得大面积摊铺，混凝土浇捣后初凝前用塑料薄膜封闭浇水和覆盖草包养护，混凝土养护水的水温应同外界气温接近。浇水养护次数以能保持混凝土处于湿润状态为准，养护用水与拌制用水相同。采用硅酸盐，普通硅酸盐或矿渣硅酸盐，水泥拌制的混凝土养护时间不少于7d，对掺用缓凝型外加剂或有抗渗性要求的混凝土养护时间不得少于14d。在己浇筑的混凝土强度达到1.2N／mm2以前不得在其上踩踏或安装模板及支撑。

（2）按规范及施工要求制作、管理、养护、送检混凝土试块。取样与试件留置应符合规范规定。

5、粉刷工程

（1）所用的材料的品种和性能应符合设计要求，水泥的凝结时间和安定性应复验合格，粉刷砂浆中的砂应用中砂，砂浆的配合比应符合设计要求。抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于15天。

（2）墙面粉刷时，砖墙面要浇水湿润，打底及面层做完后，要洒水养护防止粉刷层开裂空鼓，天棚粉刷时预制板底在粉刷前要用烧碱水清洗板底脱模剂残留物，严格按设计工程作法施工，防止天棚抹灰层开裂、空鼓、脱落。高温期间进行外墙装饰施工要避免阳光直接暴晒，应安排早晨西边，下午东边，傍晚南北边的方法岔开施工，施工时采用遮阳防晒等方法施工。

6、屋面工程

（1）屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进场前应按要求进行取样送检，检验合格后方可进场施工。

（2）伸出屋面的管道、设备或预埋件等，应在防水层施工前安装完毕，屋面防水层完工后，不得在其上凿孔打洞或重物冲击，屋面工程完工后应进行淋水或蓄水检验。保温层、防水层严禁在雨天和五级风以上（含五级）施工。刚性屋面混凝土浇好后应覆盖草包浇水养护14天，才能进行嵌油膏等下道工序。沥青在施工时要有足够的排风设备，并切实按规定做好防火、防爆工作。

四、暑期、雨期施工安全措施

暑期施工面临雨多、风大、高温等不利环境因素的影响，并能直接危及生产安全，给企业带来无法估量的损失，因此科学合理组织施工，采取安全技术措施，积极应对雨期施工面临的各种危险状况，对提高抗风险能力、保障企业生产安全，具有重大意义。

1、 雨期施工总要求

1）、确保信息畅通。搞好施工企业的信息化管理，信息化是末来企业科学管理的重要部分，由于夏季施工暴风雨等恶劣天气的不确定性和突发性，对破坏程度难以进行预测，需要加强对气象信息的控制管理，及时采取有效的安全措施，加强防范。

2）、防护的全面性。施工现场涉及面较广，包括各部分现场和临时设施的安全防护以及全部人员的安全，因此在制定安全措施时一定要全面细致周到，不可因事小而不为，以留有隐患，带来损失。

3）、科学组织施工。编制施工组织设计时充分考虑雨期施工的特点，将不宜在雨季施工的工程提前或延后安排，根据天气合理搞好室内外作业安排，风雨天气尽量安排在室内施工作业，搞好工序穿插，提高工效和施工速度，遇到较大的暴风雨天气应停止施工。

4）、快速反应做好防汛抢险救灾应急准备，在雨期施工时，各种防护措施要进一步加固，对脚手架、物料提升机和人货两用电梯以及仓库、防护棚、临时设施等采取有效的加强措施。确保抢险救灾物资人员到位，发生险情立即启动应急预案。

2、雨期施工准备措施

1）、合理安排作息时间。夏季施工作业时间尽量向两端压缩，避开中午的高温，气温超过37℃时，停止室外作业，在室内作业时应有通风降温措施。遇较大的暴风雨天气应停止所有的作业，人员撤到安全地方。

2）、做好现场排水。

（1）根据施工平面图、排水总平面图，利用自然地形确定排水方向，按规定坡度挖好排水沟，确保排水畅通无阻。

（2）雨期施工现场临近高地，应在高地边挖好排水沟，处理好危石防止发生滑坡、塌方等灾害。

（3）保证道路畅通，路面根据实际情况分别硬化或加铺沙砾、炉渣或其它材料，并按要求加高起拱。

（4）原材料、成品、半成品的防护。对材料库全面定期检查，及时维修，四周排水良好，墙基坚固，不漏雨渗水，钢材等材料存放采取相应的防雨措施，确保材料的质量安全。

（5）严格按防汛要求设置连续、畅通的排水设施和应急物资，如水泵及相关的器材、塑料布、油毡等材料。

附件二：

工程质量两年治理行动

住建部2014年9月下发了《住房城乡建设部关于印发工程质量治理两年行动方案》，其目的是规范建筑市场秩序，加强建筑市场监管，促进建筑业持续健康发展。经过两年的治理，住建部第十检查组在今年六月份对陕西省两年治理情况进行了检查，检查情况通报如下：

一、工程质量：

（一）基本情况

2016年6月26-28日，住建部建设工程质量安全监督执法检查（质量部分）在陕西省西安市共抽取建设项目6项，涉及6家建设单位，6 家施工总承包单位，6家监理单位。受检项目其形象进度均处于主体结构施工阶段。

检查内容为工程资料、工程实体、参建单位质量行为和两年行动落实情况。

从检查情况看，大多数项目的现场质量管理能较好地执行相关的法律法规及各项规章制度，各方责任主体能够较好地履职尽责。但也的确存在着一些问题，有的已经违反了强制性条文，需要引起大家的重视。

（二）、存在的共性问题：

1.采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土未做限制膨胀率检验。

2.地下防水工程所用防水材料未按照《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011要求进行进场复试。

3.钢筋接头未从工程结构中随机截取，隐蔽工程验收记录未写明取样部位。

4.后浇带处的模板未独立设置，随梁板模板拆除后，再二次支撑，改变相邻混凝土构件受力形式。

受检项目检查情况：

工程名称：牟家村城中村改造项目地块四二期11#楼
反馈意见：
1．20层柱钢筋接头未从工程结构中随机截取，隐蔽工程验收记录未写明取样部位，违反《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2010第7.0.7条。
2.自粘聚合物改性沥青防水卷材，施工单位委托的复试项目少，试验参数与规范不符，违反《地下防水工程质量验收规范》

3. 17层以下混凝土楼板大面积出现裂缝，有贯穿性裂缝，有板角45度裂缝；12层板11-16-11-18/11-E-11-K轴混凝土蜂窝、疏松、裂缝，违反《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2015第8.1.2条。

4. 9层上10层楼梯梯板厚度实测150mm，不满足设计要求160mm，违反了《建设工程质量管理条例》第二十八条。

5. 20层梁板11-27-11-49/11-A-11-Y开盘鉴定日期为2016.6.7日，但同条件试块标识日期为6.13日。

7.地下室二层混凝土原设计为C45，变更为C35，未经过图纸审查，违反《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第十四条。

工程名称：周至县人民医院德愈楼建设项目
反馈意见：
1.2层A-B/4-5轴楼板厚度实测162mm，设计要求150mm，超出12mm，违反《建设工程质量管理条例》第二十八条。
2. 钢筋接头未从工程结构中随机截取，隐蔽工程验收记录未写明取样部位，违反《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2010第7.0.7条。
3．施工单位未能提供混凝土试验计划，违反《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011第3.3.7条。

4.后浇带处浇筑的微膨胀混凝土未做限制膨胀率检验，违反了《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011第5.3.4条。

5.报告编号（2016）-GC-00393的钢筋原材检验报告没有强屈比、屈标比、最大拉力下总伸长率，违反《混凝土结构施工质量验收规范》GB 50204-2015第5.2.3条

6.止水条没有质量证明文件，进场未做复试，高分子自粘胶膜防水卷材试验参数与规范不符，违反《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011第3.0.7条

7.委托的第三方基坑监测单位西安诚信测绘数码工程有限公司没有岩土工程专业资质，违反《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009第3.0.3条

8.监测频率不符合监测规范要求，违反《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009第7.0.3条。

工程名称：高科麓湾国际社区DK1二期A标7#楼
反馈意见：
1.后浇带处浇筑的微膨胀混凝土未做限制膨胀率检验，违反了《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011第5.3.4条。
2. 钢筋接头未从工程结构中随机截取，隐蔽工程验收记录未写明取样部位，违反《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2010第7.0.7条。

3. 7层一处管井砌筑墙拉结钢筋未做弯钩。

4.7层上8层楼梯梯板厚度实测94mm，不满足设计要求100mm，违反了《建设工程质量管理条例》第二十八条。

工程名称：绿地中心B座项目
反馈意见：
1. 采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土未做限制膨胀率检验，违反了《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011第5.3.4条。
2.自粘聚合物改性沥青防水卷材材试验参数与规范不符，违反《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011第3.0.7条。
3.钢筋直螺纹接头变径的型号未能提供型式检验报告，违反《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010第7.0.1。

4.陕西省建筑工程质量检测中心无钢结构焊接材料检测资质，为此工程出具焊接材料检测报告，违反《建设工程质量检测管理办法》第二十九条。
5.焊接材料复试检测单位出具了力学性能报告，应该包括熔敷金属拉伸、熔敷金属冲击、化学成分三项。

6.9层HRB400E直径28的钢筋直螺纹丝扣加工长度为28mm，违反《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010第6.2.1。

7. 监测频率不符合监测规范要求，违反《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009第7.0.3条

8.核心筒预留与楼板相连的胡子筋保护层厚度不符合设计要求，违反了《建设工程质量管理条例》第二十八条。

9.核心筒预留与楼板相连的胡子筋搭接长度由800mm变更为200mm，未提供设计变更文件。

工程名称：浐河东岸住宅项目2-R4地块6#楼
反馈意见：
1. 后浇带处浇筑的微膨胀混凝土未做限制膨胀率检验，违反了《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011第5.3.4条。
2. SBS改性沥青防水卷材施工单位复试的项目少，违反《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011第3.0.7条。
3.混凝土抗渗试验报告，配合比未填写；基础筏板后浇带施工记录膨胀剂未填写。

4.梁后浇带处模板下部支撑已拆除，造成构件受力损伤，违反《混凝土结构施工质量验收规范》GB 50204-2015第4.2.3条。

5. 西北侧裙楼屋面后浇带处堆载过多。

工程名称：骊山枫林香溪（一期）C2楼
反馈意见：
1.弹性体改性沥青防水卷材施工单位复试的项目少，违反《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011第3.0.7条。
2. 3层B-E/1-3板实测厚度平均144mm，设计厚度150mm，违反了《建设工程质量管理条例》第二十八条。
3. 委托的第三方基坑监测单位陕西景源科技数码有限公司没有岩土工程专业资质，违反《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009第3.0.3条。

4. 混凝土梁、板、墙缺陷已修复，未提供文字及图像记录，违反《混凝土结构施工质量验收规范》GB 50204-2015第8.1.1。

意见与建议：

1.加强检测机构监管；

2.强化钢筋接头现场实体取样管理；

3.应进行施工现场混凝土缺陷处理程序的控制；

4.加强微膨胀混凝土外加剂的检测；

5.做好现浇混凝土楼板的裂缝控制；

二、主要安全问题

（一）、存在的主要共性问题（安全管理）

1、六个检查项目施工现场模架及脚手架构配件现场实测发现均存在较多的不合格品，各项目在构配件复试检验方面均不同程度的存在问题，部分项目均没有可调顶托性能试验报告，部分项目复试检验滞后，部分项目进场没有进行抽测复试。

建议：模架构配件质量问题一直是支撑体系及脚手架坍塌或垮塌事故的重要原因，因此建议积极引导项目重视模架及脚手架相关构配件的质量问题，认真开展构配件进入施工现场全面挑选及相关性能复试工作，使建筑工地的本质安全有一个大幅提升。

2、六个施工现场对扣件的松紧程度均重视不够，六个项目现场扣件紧固程度抽测10个扣件，最好的2个不合格，最严重的10个不合格。

建议：加大模架及脚手架扣件松紧程度的检查力度，严格按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130-2011）的验收相关标准，细化验收环节，加大合适的手持电动工具的推广使用，可以使扣件的紧固程度有大幅的提升

3、六个检查项目均不同程度的存在部分漏电保护器参数选择不符合标准规范的情况，特别是部分大型设备的专用开关箱漏电保护器漏电动作电流选取大于30mA。另外部分漏电保护器存在参数多重选择或参数不正确的情况。

骊山枫林香溪（一期）C2楼漏电保护器参数不正确

高科麓湾国际社区DK1二期A标7#楼漏电保护器参数标识不正确

高科麓湾国际社区DK1二期A标7#楼漏电保护器参数多选型不适合施工现场临电电工的需要。

建议：加大各项目的两级漏电保护器的检查力度，高度关注漏电保护器产品的合法性，特别要加大可调漏电保护器参数的检查，规范漏电保护器的选择，提升现场用电安全系数。GB/T13869-2008《用电安全导则》

用电产品的设计制造与选择:

用电产品的设计制造应符合规定，如需要强制性认证的，应取得认证证书或标志。非强制认证的产品应具备有效的检验报告。 用电产品应具有符合规定的铭牌或标志，以满足安装、使用和维护的要求。

4、六个检查项目在施工现场临时用电相关的绝缘电阻测定记录方面均不同程度的存在不足，部分项目缺少主干电缆绝缘电阻测定，部分项目均没有设备绝缘电阻测定记录。

建议：加大对项目临时用电基础资料的检查力度，提升临时用电本质安全的水平。

5、六个检查项目中多数项目在布料杆等高大重心物料的存放及使用管理方面均存在不足，缺少可靠地防倾覆的措施。

牟家村城中村改造项目地块四二期一标段11#现场布料杆存放状态，缺少必要的支撑。

6.六个检查项目中有三个施工现场挑脚手架或钢挑平台预埋锚环设计缺少必要的弯钩，违反《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）第9.7.4条及表8.3.1的注解规定。

周至县人民医院德愈搂：施工现场挑脚手架预埋锚环设计缺少必要的弯钩，违反《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）第9.7.4条及表8.3.1的注解规定。

浐河东岸住宅项目2-R4地块6#楼预埋锚环的设计。

7.施工现场钢挑平台两侧受力主钢丝绳及安全钢丝绳公用一个拉结点

高科麓湾国际社区DK1二期A标7#楼钢挑平台的拉结点的设计方案。

周至县人民医院德愈楼钢挑平台主绳与安全绳共用一个拉结点

（二）各项目主要安全问题

牟家村城中村改造项目地块四二期一标段11#楼

1、施工现场套丝机专用开关箱内漏电保护器漏电动作电流为50mA，违反《建筑施工临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）第8.2.10（强条）条的规定。

2、施工现场爬架附墙支座锚固螺栓存在采用单螺母的现象，违反《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》（JGJ 202-2010）第4.4.5（强条）条的规定。

3、施工现场一台钢筋加工设备缺少必要的围护挡板，形成严重的带电明露现象，违反《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）第9.1.2条的规定。

4、施工现场操作层部分预留洞口防护盖板缺少固定措施，违反《建筑施工高处作业技术规范》（JGJ 80-91）第3.2.2条的规定。

5、施工现场整体提升架临边缺少防护措施，违反《建筑施工高处作业技术规范》（JGJ 80-91）第3.1.1条的规定。

6、现场支撑体系扣件螺栓拧紧扭力矩抽测10个扣件有5个不合格，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130-2011）第8.2.5条的规定。

7、大模板临时固定措施采用铅丝可靠性不高，违反《建筑施工模板安全技术规范》第6.1.2.4条规定。

8、大模板拆除过早拆除了所有的对拉螺栓，违反《建筑施工模板安全技术规范》第7.3.3条规定《建筑施工模板安全技术规范》第7.3.3条规定： 预组拼大块墙模拆除顺序应为：拆除全部支撑系统、拆卸大块墙模接缝处的连接型钢及零配件、拧去固定埋设件的螺栓及大部分对拉螺栓、挂上吊装绳扣并略拉紧吊绳后，拧下剩余对拉螺栓，用方木均匀敲击大块墙模立楞及钢模板，使其脱离墙体 ，用撬棍轻轻外撬大块墙模板使全部脱离，指挥起吊、运走、清理、刷防锈油或脱模剂备用。

周至县人民医院德愈搂

1、施工现场调直机专用开关箱内漏电保护器漏电动作电流为100mA，违反《建筑施工临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）第8.2.10（强条）条的规定。

2、施工现场调直机、圆锯按钮开关外壳未接专用保护导体PE（保护接零）,违反《建筑施工临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）第5.1.1（强条）条的规定。

3、现场模板支撑体系扣件螺栓拧紧扭力矩抽测10个扣件有2个不合格，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130-2011）第8.2.5条的规定。

高科麓湾国际社区DK1二期A标7#楼

1、施工现场外用电梯专用开关箱内漏电保护器漏电动作电流为100mA，违反《建筑施工临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）第8.2.10（强条）条的规定

2、施工现场碘钨灯金属外壳未接专用保护导体PE，违反《建筑施工临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）第10.3.1条的规定。

3、施工现场操作层部分预留洞口防护盖板缺少固定措施，违反《建筑施工高处作业技术规范》（JGJ 80-91）第3.2.2条的规定

4、现场脚手架扣件螺栓拧紧扭力矩现场抽测10个扣件有7个不合格，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130-2011）第8.2.5条的规定。

浐河东岸住宅项目2-R4地块6#楼

1、总配电箱一台漏电保护器漏电动作电流300mA，动作时间为0.2s，违反《建筑施工临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）第8.2.11（强条）条的规定。

2、施工现场调直机控制箱外壳未接专用保护导体PE（保护接零）,违反《建筑施工临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）第5.2.1条的规定。

3、施工现场操作层部分临边缺少防护措施，违反《建筑施工高处作业技术规范》（JGJ 80-91）第3.1.1条的规定。

4、现场脚手架扣件螺栓拧紧扭力矩现场抽测10个扣件有7个不合格，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130-2011）第8.2.5条的规定。

绿地中心B座项目

1、施工现场塔吊专用开关箱内未漏电保护器漏电动作电流为100mA，违反《建筑施工临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）第8.2.10（强条）条的规定。

2、施工现场操作层部分临边缺少防护措施或者部分临边防护缺少必要的档脚板，违反《建筑施工高处作业技术规范》（JGJ 80-91）第3.1.1条的规定。

3.现场脚手架扣件螺栓拧紧扭力矩现场第一次抽测10个扣件有10个不合格，第二次抽测10个扣件有2个不合格，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130-2011）第8.2.5条的规定。

骊山枫林香溪（一期）C2楼

1、施工现场钢筋加工区切断机控制按钮外壳未接专用保护导体PE（保护接零）,违反《建筑施工临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）第5.2.1条的规定。

2、施工现场操作层部分临边防护措施不可靠，违反《建筑施工高处作业技术规范》（JGJ 80-91）第3.1.1条的规定

3.现场脚手架扣件螺栓拧紧扭力矩现场抽测10个扣件有6个不合格，违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130-2011）第8.2.5条的规定。

三、建筑市场行为：

检查内容为建设单位法定建设手续、施工单位、监理单位等各方责任主体市场行为，项目是否存在转包、挂靠、违法分包和违法发包等建筑市场违法行为。

普遍存在的问题

1、不遵守基本建设程序， 擅自对未取得施工许可证的该工程组织施工,违反了《建筑法》第七条和《建筑工程施工许可管理办法》第三条的规定，按照《建筑工程施工许可管理办法》第十二条的规定进行处罚。

《建筑工程施工许可管理办法》第十二条 ：对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款；对施工单位处3万元以下罚款。

2、未按规定配置专人对劳务分包单位的劳动统计、出工考勤、工资发放进行监管,所检查的6个项目，只有1个项目按规定配置。

住房和城乡建设部《关于进一步加强建筑市场监管工作的意见》（建市〔2011〕86号）第五条第十八款：施工总承包单位要以工程项目为单位落实劳务人员实名管理制度，要配置专人对劳务分包单位的劳动统计、出工考勤、工资发放进行监管，并处理劳务人员的举报投诉。

3、专分包合同未按规定在主管部门办理合同备案。

《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第十条：分包工程发包人应当在订立分包合同后7个工作日内，将合同送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

4、在检查中发现合同签订不规范的情况时有发生，特别是专业和劳务分包合同、材料设备采购租赁合同签订不规范的情况尤为突出。

（一）牟家村城中村改造项目地块四二期一标段:

存在问题：

1、未取得施工许可证情况下，先行组织施工，违反了《建筑法》第七条和《建筑工程施工许可管理办法》第三条的规定。

2、专业分包合同未按规定在主管部门办理合同备案。

3、分包合同签订不规范。

4、专业分包单位：防水工程现场负责人现场履职不到位。

（二）周至县人民医院德愈楼建设项目

存在问题：

1、专业分包合同未按规定在主管部门办理合同备案。

2、总承包单位关于项目负责人宋育国授权委托不包含材料设备采购的内容，而宋育国作为单位委托代理人签订相关合同。

3、专业分包单位：未提供该工程防水、桩基专业分包单位现场负责人的社保证明、工资发放凭证，符合《建筑工程转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十一条第五款规定，涉嫌存在挂靠行为。

4、劳务分包单位    未提供该工程劳务分包单位现场负责人的社保证明、工资发放凭证，符合《建筑工程转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十一条第五款规定，涉嫌存在挂靠行为。

（三）高科麓湾国际社区DK1号地块二期A标段

1、施工总承包单位将该工程劳务作业分包给没有建筑劳务资质的天水建太建筑工程有限公司，涉嫌存在违法分包的行为。

2、未取得施工许可证情况下，先行组织施工，违反了《建筑法》第七条和《建筑工程施工许可管理办法》第三条的规定。

3、专业分包合同未按规定在主管部门办理合同备案。

4、劳务分包合同价款支付不到位。

5、未按规定配置专人对劳务分包单位的劳动统计、出工考勤、工资发放进行监管

6、劳务分包单位    未提供该工程劳务分包单位天水建太建筑工程有限公司现场负责人的社保证明、工资发放凭证，符合《建筑工程转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十一条第五款规定，涉嫌存在挂靠行为。

（四）浐河东岸住宅项目2—R4地块

1、专业分包合同未按规定在主管部门办理合同备案。

2、劳务分包合同签订不规范。

3、未按规定配置专人对劳务分包单位的劳动统计、出工考勤、工资发放进行监管。

（五）西安绿地中心B座

1、未取得施工许可证情况下，先行组织施工，违反了《建筑法》第七条和《建筑工程施工许可管理办法》第三条的规定。

2、专业分包合同未按规定在主管部门办理合同备案。

3、未按规定配置专人对劳务分包单位的劳动统计、出工考勤、工资发放进行监管。

4、专业分包合同签订不规范，与非法人单位河南省天地建筑防水工程有限公司乌鲁木齐分公司签订防水专业分包合同

5、专业分包单位    1、未提供该工程分包单位北京宝亨通机电安装工程公司、河南省天地建筑防水工程有限公司乌鲁木齐分公司现场负责人的社保证明、工资发放凭证，符合《建筑工程转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十一条第五款规定，涉嫌存在挂靠行为。

（六）骊山枫林香溪（一期）

1、施工总承包单位与不具有施工资质的西咸新区沣东城沣赵建材厂签订烟道施工合同，涉嫌存在违法分包的行为。

2、桩基工程、基坑支护工程合同价款支付不到位。

3、劳务分包合同价款支付不到位。

4、材料设备采购租赁款未按合同约定支付。

5、专业分包合同未按规定在主管部门办理合同备案。

6、未按规定配置专人对劳务分包单位的劳动统计、出工考勤、工资发放进行监管。

意见与建议

1、举一反三，引以为戒。 各建筑企业和从业人员从上述6个项目参建各方中吸取教训，引以为戒，及时整改，规范自身市场行为 。

2、加大查处，震慑违章。今年是工程质量治理两年行动的收官之年，希望当地建设主管部门今后继续加大对转包、挂靠、违法分包和违法发包等建筑市场违法行为查处力度，进一步加强劳务管理，监督落实五方主体责任，强化工程质量管理，切实保障人民群众生命财产安全。

四、起重机械安全检查总结

实物检查情况—塔式起重机

一、共性问题：机接地装置不规范（3个项目）

违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）第5.3.4条规定

二、个性问题

牟家村城中村改造项目地块四二期11#楼

1、塔式起重机附着装置（第三、四道）的三件附着杆连接耳板处（靠近附着框架侧）都有不同程度的焊缝开裂状况，违反《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 196-2010）第2.0.16条第1款规定。

2、塔式起重机附着框架连接螺栓、回转上支座及与回转支承连接处的高强度螺栓等多处保养不到位，锈蚀严重，违反《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 196-2010）第3.1.1条规定。

骊山枫林香溪（一期）C2楼

塔式起重机基础曾严重积水，检查时仍发现有淤泥未清除，违反《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）第4.4.3条规定。

内业资料检查情况：

一、共性问题

1、塔式起重机安装工程专项施工方案不符合规范要求，没有针对性，不能安全有效指导施工作业。（5个项目）

违反《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 196-2010）第2.0.11条及《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）第七条规定

2、塔式起重机多塔作业专项方案没有针对性，与现场实际状况不相符，不能安全有效指导施工作业。（5个项目）

违反《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 196-2010）第2.0.14条规定。

二、个性问题

牟家村城中村改造项目底宽四二期11#楼

塔式起重机安全技术交底不齐全，缺少安装前安全技术交底记录，违反《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 196-2010）第3.4.2条规定；缺少向塔机司机、信号工进行群塔作业专项方案交底记录，违反《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 196-2010）第4.0.2条规定。

内业资料检查情况：

高科麓湾国际社区DK1二期A标7#楼

塔式起重机地脚螺栓锈蚀、爬升平台连接螺栓松动，保养不到位，违反《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 196-2010）第4.0.18条规定

绿地中心B座项目

塔式起重机加节、附着方案不完善，无安全保障措施，针对性不强，违反《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 196-2010）第2.0.11规定。

建议：1. 安装单位技术管理人员加强标准学习，提高自身业务能力，编制针对性强、可操作的专项施工方案。

2. 维保单位加强日常检查力度，发现问题，及时整改并形成闭环 。

希望各在建工程项目部对照住建部的检查通报及两年治理行动的要求，举一反三，认真查摆项目管理的不足，及时完善相关资料和设施；新开工程必须严格按照两年治理的要求对项目实施管理，总公司将对各项目部的整改情况进行检查，对整改不力或未整改的项目部责令限期整改或实施经济处罚。